Kielce, 19.01.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem z środków UE”

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na zadanie 1:

Zamawiający modyfikuje pkt. 3.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.2. Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe:

I.	LINIA DO CZYSZCZENIA NASION; (zadanie 1)

- Czyszczalnia dokładnego czyszczenia

- Wydajność zależy ściśle od zanieczyszczenia produktu

- Wysokość urządzenia minimum 3 m nie więcej niż 4,5 m

- Długość urządzenia minimum 3 m

- Powierzchnia sit minimum 3 m2

- Sita muszą pasować do innych modeli czyszczalni (nie dopuszczalne jest zastosowanie sit tylko dedykowanych do oferowanego modelu)

- Wbudowane wentylatory dolne mające za zadanie odrzucać nasiona rozmiarowo takie same lecz dużo lżejsze wagowo

- Sterowanie klapami powietrznymi oraz podajnikiem zasypowym za pomocą panelu sterującego

- Wyposażona w komory ssania wstępnego i końcowego

- Moc łączna zainstalowana czyszczalni nie może przekroczyć 4 kW

- Podnośniki kubełkowe

- Wykonane ze stali ocynkowanej

- Pasy olejoodporne

- Kubełki a czerpaki z tworzywa sztucznego

- Podkładki dystansowe pomiędzy pasem a czerpakiem (min. 8mm).

- Moc zainstalowana nie większa niż 1,1 kW

- Motoreduktory

- Możliwość łatwego dostępu do czyszczenia stopy podnośnika

- Prędkość podnośnika mniejsza niż l,3m/s

- Wydajność podnośnika 18 m3/h

- Motoreduktor

- Tryjer

- Tryjer do nasion

- Jeden cylinder

- Średnica cylindra min. 400 mm

- Długość cylindra min. 2000mm

- Moc zainstalowana nie więcej niż 0,55kW

- Cylinder ma mieć stale pochylenie minimum 1 stopień.

- Stół grawitacyjny

- Powierzchnia robocza stołu od 0,9 a 1,0 m2

- Moc zainstalowana stołu nie może przekraczać 3,6 kW

- Stół musi być wyposażony w podajnik wibracyjny aby rozsypać produkt na całą powierzchnię

- Stół musi być wyposażony w pułapkę na kamienie

- Stół musi być wyposażony w zbiornik buforowy

- Stół musi być wyposażony w pokrywę aspiracyjną nad pokładem stołu lub przynajmniej nad lekkimi frakcjami (do separacji pyłów i odessania z produktu kurzu

- Silos lejowy zewnętrzny o pojemności 31m3 – szt 4

Uwaga parametry linii należy odnieść do nasion lekkich np.; pokrzywy, rumianku, wiesiołka”

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zadanie 4:

W związku z dodaniem do zadania 1 silosów lejowych zewnętrznych informuję, że nie należy wyceniać zakupu i dostawy silosów ujętych w dokumentacji projektowej.

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 29.01.2018 r., w związku 
z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z dofinansowaniem z środków UE zadanie nr……..

„Nie otwierać przed 29.01.2018  r. godz. 09:00”

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba 25-512 Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A – (sekretariat), w terminie do dnia 29.01.2018 r. do godz. 09:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Oferty zostaną otwarte w  miejscu składania ofert w dniu 29.01.2018 r. godz. 09:15.